NOTE DI CAPITOLATO CALDAIA Aspiro Combi

(MOD. AC 29 R/SA)

Parte LEGNA

Caldaia a gassificazione di legna con fiamma rovesciata.

Focolare orizzontale secco con passaggi a secco anticondensa e anticatrame.

Accensione legna in manuale.

Isolamento del corpo caldaia costituito da un materassino di lana di roccia dello spessore di 80 mm.

La caldaia è munita di quadro elettronico programmabile che permette di gestire, oltre a tutte le sicurezze, anche il funzionamento dell’impianto compreso un eventuale accumulo inerziale (puffer), un bollitore per acqua

sanitaria e altre fonti di energia integrative (tipo pannelli solari).

Campo di potenzialità utile: 16 ÷30 kW

Potenzialità di utilizzo consigliata: 24 kW

Rendimento: > 90%

Requisiti minimi di prestazione e limiti di emissione previsti dalla normativa UNI EN 303.5 2012 in classe 5.

Lunghezza: 1110 mm

Larghezza: 550 mm

Altezza (compreso quadro elettronico): 1910 mm

Peso: 505 kg

Contenuto acqua caldaia totale: 130 litri

Attacco scarico fumi: Ø 180 mm legna – Ø 150 mm gasolio

Pressione max. d’esercizio: 4 bar

Pressione di collaudo: 6 bar

Conforme Direttiva 97/23 Recipienti a pressione

Gestione.

Controllo elettronico delle funzioni di caldaia con funzionamento programmabile:

a) a legna,

b) a gasolio-gas

c) automatico con partenza a legna e, ad esaurimento della carica di legna attivazione del funzionamento a gasolio-gas.

Caldaia progettata e costruita con criteri di modularità.

Parte GASOLIO-GAS

Caldaia in acciaio ad inversione di fiamma a focolare secco anticondensa idonea per il funzionamento a bassa temperatura.

Isolamento del corpo caldaia costituito da un materassino di lana di roccia dello spessore di 80 mm.

Potenza utile: 23,8 kW

Potenza minima 17,7 kW